ВОРОБЕЙНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.13 г.  № 2-185

с.Воробейня

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Воробейнского сельского поселения на 2014-2031 годы.

С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной среды, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании протеста прокурора Жирятинского района

Воробейнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Воробейнского  сельского поселения на 2014-2031 годах (далее - Программа).

- Поручить Воробейнской сельской администрации  до 1 марта года,

следующего за отчетным, представлять Воробейнскому сельскому Совету народных депутатов информацию о ходе реализации указанной Программы.

3. Решение Воробейнского сельского Совета народных депутатов  № 2-146 от 07.11.2012 года признать утратившим силу.

Глава сельского поселения                           В.В.Дожидаев

# Утверждена решением Воробейнского  сельского

# Совета народных депутатов  от 24.12. 2013 года № 2-185

# Программа
     комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
     Воробейнского  сельского поселения на 2014 - 2031 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Воробейнского сельского поселения на 2014 - 2031 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы: от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Основные разработчики Программы | Воробейнская сельская администрация |
| Ответственный исполнитель программы | Воробейнская сельская администрация |
| Исполнители Программы | МУП «Жирятинское ЖКУ» ОАО «Брянскэнерго». |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения Воробейнского сельского поселения. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность Воробейнского сельского поселения. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и электроснабжения. |
| Основные мероприятия Программы | Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2031 годы |
| Механизм реализации Программы | Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Воробейнской сельской администрацией на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обновление инженерной инфраструктуры Воробейнского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие водоснабжения: повышение надежности водоснабжения; повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; снижение уровня потерь питьевой воды; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Развитие электроснабжения: повышение надежности электроснабжения; повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. |
| Организация контроля |  |

# 2. Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от               6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Воробейнского сельского поселения.

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.  Характеристика, существующей коммунальной инфраструктуры Воробейнского сельского поселения.

3.1. Водоснабжение.

В Воробейнском сельском поселении существует частичная централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения,обеспечивающая нужды населения питьевой водой.Источники водоснабжения в н.п. Воробейня, Колодня, Ожогах, Синьково, Горицы, Кульнево,п.Новосоветский,Буда, Мехово, Норино являются артезианские скважины..

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Воробейнского сельского  поселения являются подземные воды. В сельском поселении насчитывается 18 артезианских скважин с общим дебетом 62,44 м3/ч. Сведения о водозаборных узлах представлены в Таблице .

Водоснабжение жителей сельского поселения осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет  50,8%.

Таблица 1.1. Сводная информация об обеспеченности населения централизованным водоснабжением .

| Наименование | наличие источников (скважин) их дебет | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | протяженность водопроводных сетей | количество населения | износ водопроводных сетей | потребность в строительстве новых водопроводных сетей |
|  |  |  | обеспеченного центральным водоснабжением | необеспеченного центральным водоснабжением |  |  |
| Воробейнское сельское поселение | 18 | 26,5 | 1143 | 1109 | - | 16,4 |
| с. Воробейня | 2/4,9 | 4,1 | 90 | 197 | 50 | 2,5 |
| д. Бобыничи | - | - | - | 110 | - | 4 |
| д. Болотихово | - | - | - | 20 | - | 0,5 |
| д. Буда | 2/9,2 | 2,5 | 168 | 97 | 70 | 2 |
| п. Гигант | - | - | - | 23 | - | - |
| п. Добропушкинский | - | - | - | 11 | - | - |
| с. Ишово | - | - | - | 19 | - | - |
| д. Казаново | - | - | - | 2 | - | - |
| д. Косачи | - | - | - | 52 | 90 | 0,2 |
| д. Ратное | - | - | - | 4 | - | - |
| д. Садовичи | - | - | - | 18 | - | 0,4 |
| д. Санники | - | - | - | 20 | - | - |
| д. Колодня | 3/20,1 | 3,2 | 368 | 17 | 40 | - |
| д. Горицы | 1/1,1 | 1,8 | 21 | 27 | 90 | 2,5 |
| д. Ожеги | 1/1,8 | 1,2 | 32 | 26 | 75 | 1 |
| с. Синьково | 2/3,6 | 1,8 | 66 | - | 100 | - |
| с. Кульнево | 1/7,9 | 1,8 | 144 | 22 | 90 | 0,6 |
| д. Гнезделичи | - | - | - | 14 | - |  |
| п. Еленка | - | - | - | 2 | - | - |
| д. Зикеево | - | - | - | 14 | - | - |
| п. Некрасов | - | - | - | 1 | - | -- |
| п. Новосоветский | 2/1,1 | 1,5 | 21 | 60 | 60 | - |
| п. Первомайский | - | - | - | 2 | - | - |
| с. Рубча | - | 1,1 | - | 89 | 100 | - |
| д. Соколья Слобода | - | - | - | 20 | - | - |
| п. Троян | - | - | - | 2 | - | - |
| с. Норино | 2/9,7 | 3,4 | 178 | 66 | 100 | 1,2 |
| с. Анохово | 1/1,37 | 1,9 | 25 | 47 | 100 | - |
| д. Высокое | - | - | - | 2 | - | - |
| с. Клинок | - | - | - | 36 | - | 1,5 |
| д. Мехово | 1/1,64 | 2,2 | 30 | 65 | 90 | - |
| п. Муравьи | - | - | - | 2 | - | - |
| д. Харабочи | - | - | - | 22 | - | - |

Таблица 1.2. Основные характеристики существующих водозаборных узлов Воробейнского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Год окончания строител. | Кол-во и емкость резервуаров | ОБОРУДОВАНИЕ | Глубина скважины, м | Стат-й уровень динамич уровень | Ведомственная принадлежность | Примечания (наличие зоны сан. охраны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка насоса | Произво-дитель-ность м3/ч | Напор, м | Мощ-ность в кВт | Число оборотов в мин | Кол-во шт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Башня водонапорная с. Воробейня | 1961 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 52 | - | Воробейнская сельская администрация | нет |
| 2 | Башня водонапорная с. Воробейня, ул. Школьная | 1962 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 54 | - |  | нет |
| 3 | Башня водонапорная д. Буда | 1989 | 1 | ЭЦВ 610110 | 10 | 110 | 6,3 | 3000 | 1 | 75 | - |  | нет |
| 4 | Башня водонапорная с. Кульнево, ул. Новая | 1964 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 55 | - |  | нет |
| 5 | Башня водонапорная с. Кульнево | 1962 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 52 | - |  | нет |
| 6 | Башня водонапорная с. Норино | 1974 | 1 | ЭЦВ 610110 | 10 | 110 | 6,3 | 3000 | 1 | 75 | - |  | нет |
| 7 | Башня водонапорная д. Мехово | 1963 | 1 | ЭЦВ 610110 | 10 | 110 | 6,3 | 3000 | 1 | 60 | - |  | нет |
| 8 | Башня водонапорная д. Горицы | 1966 | 1 | ЭЦВ 51080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 65 | - |  | нет |
| 9 | Башня водонапорная с. Синьково | 1978 | 1 | ЭЦВ 51080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 52 | - |  | нет |
| 10 | Башня водонапорная д. Ожоги | 1978 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 55 | - |  | нет |
| 11 | Башня водонапорная д. Колодня | 1968 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 41 | - |  | нет |
| 12 | Башня водонапорная д. Колодня, ул. Высокая | 1976 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 45 | - |  | нет |

Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые), каптажи родников и одиночные скважины. Часть населения, около 49,2%, пользуется водой для хозяйственно-питьевых нужд из шахтных колодцев, родников и других водоисточников.

Общее водопотребление сельского поселения на коммунально-бытовые и производственные нужды составляет 49,5 тыс. м3 в год.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети Воробейнского сельского поселения  –  26,5 км, из которых 20,3 км отработали свой нормативный срок и нуждаются в замене, что составляет около 76,6% от общей протяженности водоводов, (выше показателя по Брянской области – 65%). Износ водопроводных сетей в с. Синьково, с. Рубча, с. Норино и с. Анохово достигает 100%.

Качество питьевой воды

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в Воробейнском сельском поселении оценивается как удовлетворительное. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

.Во избежание загрязнения водоносных горизонтов и как следствие снижения качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах сельского поселения.

# 3.2. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории.   Основными направлениями развития инженерной инфраструктуры являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, энергосбережение, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение Воробейнского сельского  поселения осуществляется как централизованными ,так и децентрализованными системами. Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет 50,8%..

# 3.3. Водоотведение

Системы водоотведения на территории Воробейнского сельского поселения  отсутствуют. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места сброса бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем. На территории сельского поселения  также отсутствует ливневая канализация.

# 3.4. Теплоснабжение

Главной задачей теплоснабжающих организаций Воробейнского сельского поселения является обеспечение производства качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов сельского поселения осуществляется 8 котельными. Все котельные в качестве  топлива используют природный газ.

Котельные сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии, в каждой из них требуется проведение капитального ремонта, замена и модернизация оборудования.

Обеспеченность населения Воробейнского сельского поселения центральным отоплением составляет 69,7%.

Усадебная застройка населенных пунктов сельского поселения имеют индивидуальные источники тепла.

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 100 м. Изношенных тепловых сетей нуждающихся в замене на территории поселения нет.

На территории всего Жирятинского района реализуется подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы), целью которой является улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов.

Реализация программы газификации Брянской области позволит увеличить число населенных пунктов, обеспеченных природным газом и будет способствовать переводу населения на индивидуальное газовое отопление. Кроме этого, возрастает возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы в сельской местности.

# 3.5. Электроснабжение

Электроснабжение Воробейнского сельского поселения осуществляется от брянской энергосистемы по одноцепной линии 35 кВ через подстанцию ПС Норинская 35/10. Распределение электроэнергии по территории сельского поселения, конечным потребителям, осуществляется  одноцепными линиями напряжения 0,4 кВ и 10 кВ. В настоящее время в сельском поселении нет своих генерирующих мощностей.

Существующие, строящиеся и проектируемые сети 35 кВ и выше находятся на балансе управления высоковольтных сетей филиала ОАО «МPCК-Центра» - «Брянскэнерго». Имеющиеся в сельском поселении источники электроснабжения находятся на балансе Жирятинского РЭС.

Таблица 2.1. Характеристики источников электроснабжения Воробейнского сельского поселения

| № п/п | Наименование и номер электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансфор-матора | Коли-чество транс-форма торов | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №87 ф. «Ожеги» от РП «Колодня» | 10/0,4 | 15 | ТМ-ЗО | 1 | 0,030 |
| 2 | КТП №74 ф. «Ожеги» от РП «Колодня» | 10/0,4 | 40 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 3 | КТП №129 ф. «Ожеги» от РП «Колодня» | 10/0,4 | 40 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 4 | КТП №108 ф. «Ожеги» от РП «Колодня» | 10/0,4 | 50 | ТМ-400 | 1 | 0,400 |
| 5 | КТП №72 ф. «Кульнево» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 60 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 6 | КТП №77 ф. «Кульнево» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 80 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 7 | КТП №78 ф. «Кульнево» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 15 | ТМ-ЗО | 1 | 0,030 |
| 8 | КТП №139 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | 1 | 0,030 |
| 9 | КТП №140 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 10 | КТП №142 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-ЗО | 1 | 0,030 |
| 11 | КТП №143 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 12 | КТП №144 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 13 | КТП №145 ф. «Рубча» от РП «Кульнево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 14 | КТП №146ф.1003 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 5 | ТМ-60 | 1 | 0,060 |
| 15 | КТП №148 ф.1003 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 50 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 16 | КТП №149 ф.1003 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 50 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 17 | КТП №150 ф.1003 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 18 | КТП №156 ф.1004 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 40 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 19 | КТП №158 ф.1004 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 15 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 20 | КТП №160 ф.1004 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 30 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 21 | КТП №161 ф.1004 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 90 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 22 | КТП №102 ф. «Буда» от РП «Буда» | 10/0,4 | 5 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 23 | КТП №16 ф. «Буда» от РП «Буда» | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 24 | КТП №10 ф. «Буда» от РП «Буда» | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 25 | КТП №163 ф. «Буда» от РП «Буда» | 10/0,4 | 20 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 26 | КТП №122 ф. «Буда» от РП «Буда» | 10/0,4 | 80 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 27 | КТП №93 ф.1005 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 90 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 28 | КТП №54 ф.1022 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 30 | ТМ-60 | 1 | 0,060 |
| 29 | КТП №55 ф.1022 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 30 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 30 | КТП №57 ф.1022 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 15 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 31 | ТП 082 | 10/0,4 | 80 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 32 | КТП №45 ф.1023 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 5 | ТМ-25 | 1 | 0,025 |
| 33 | КТП №47 ф.1023 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 20 | ТМ-40 | 1 | 0,040 |
| 34 | КТП №49 ф.1023 ПС «Норинская» | 10/0,4 | 20 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 35 | КТП№104ф. «Молокоз-д» от РП «Воробейня» | 10/0,4 | 90 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 36 | КТП№103 ф. «Молокоз-д» от РП «Воробейня» | 10/0,4 | 10 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 37 | КТП №25 ф. «Косачи» от РП «Воробейня» | 10/0,4 | 60 | ТМ-60 | 1 | 0,060 |
| 38 | КТП №107 ф. «Косачи» от РП «Воробейня» | 10/0,4 | 20 | ТМ-25 | 1 | 0,025 |
| 39 | ПС 35/10 кВ Норинская | 35/10 | 20 | ТМ-4000 | 2 | 2x4 |

Общее состояние КТП оценивается как удовлетворительное. Загрузка подстанций различна и составляет от 5 до 90%.

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение Брянской области» (2011-2015 годы), основным разработчиком которой является Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Целью программы являются снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), что впоследствии приведет к дальнейшему снижению объемов потребления электроэнергии, как промышленными потребителями, так и населением.

На муниципальном уровне принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в муниципальном образовании «Жирятинский район»». Целью программы является снижение показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, а так же повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности сельского поселения в обеспечении электроэнергией. Однако, актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного производства и строительство жилья.

# 3.6. Газоснабжение

Газоснабжение Воробейнского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Природным газом обеспечены 33 населенных пунктов, 894 квартиры, уровень газификации сельского поселения составляет 53,8%. Негазифицированные и необеспеченные централизованным газоснабжением населённые пункты снабжаются сжиженным газом. В сельском поселении насчитывается 13 негазифицированных населенных пунктов.

Таблица 2.3. Сведения о количестве газифицированных квартир в разрезе населенных пунктов Воробейнского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Количество квартир | Количество газифицированных квартир, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природный | Баллонный | Емкостной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Воробейня | 253 | 111 | 53 | 55 | 0 |
| д. Бобыничи | 105 | 45 | 24 | 20 | 0 |
| д. Болотихово | 24 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| д. Буда | 268 | 93 | 57 | 33 | 0 |
| п. Гигант | 27 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| п. Добропушкинский | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| с. Ишово | 20 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| д. Казаново | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| д. Косачи | 49 | 28 | 15 | 13 | 0 |
| д. Ратное | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| д. Садовичи | 18 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| д. Санники | 20 | 13 | 0 | 11 | 0 |
| д. Колодня | 374 | 114 | 91 | 22 | 0 |
| д. Горицы | 39 | 24 | 3 | 20 | 0 |
| д. Ожеги | 48 | 20 | 7 | 13 | 0 |
| с. Синьково | 61 | 23 | 9 | 12 | 0 |
| с. Кульнево | 150 | 59 | 44 | 15 | 0 |
| д. Гнезделичи | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| п. Еленка | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| д. Зикеево | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| п. Некрасов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| п. Новосоветский | 76 | 33 | 20 | 12 | 0 |
| п. Первомайский | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| с. Рубча | 100 | 56 | 8 | 40 | 0 |
| д. Соколья Слобода | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| п. Троян | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| с. Норино | 236 | 81 | 59 | 21 | 0 |
| с. Анохово | 67 | 33 | 0 | 30 | 0 |
| д. Высокое | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| с. Клинок | 41 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| д. Мехово | 104 | 38 | 19 | 18 | 0 |
| п. Муравьи | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| д. Харабочи | 25 | 14 | 0 | 10 | 0 |

Протяженность газовых сетей в Воробейнском поселении составляет 87,4 км. Все газовые сети находятся в работоспособном состоянии, сетей отработавших свой срок службы и нуждающихся в замене на территории сельского поселения нет

Дальнейшему росту газификации поселения будет способствовать реализация подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы).

3.7. Новое жилищное строительство

Существующие темпы жилищного строительства не покрывают полностью потребности населения в жилье, не позволяют эффективно решать проблему ветхого жилищного фонда и своевременного обеспечения жильем очередников. На сегодняшний день существует потребность в увеличении темпов нового жилищного строительства, обусловленная повышением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации новым жилищным фондом убыли, вызванной физическим износом и ликвидацией ветхого жилого фонда.

Также, современные условия, должны учитывать индивидуальные требования граждан к степени комфортности жилья и их финансовые возможности.

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства в настоящем проекте исходит из того, что уровень благосостояния граждан будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Объем нового жилищного строительства определен в соответствии с оптимистическим сценарием развития демографической ситуации и повышением нормы жилищной обеспеченности до 29,1 м2  общей площади на одного человека до конца расчетного срока. Ликвидация ветхого жилого фонда будет проходить по мере необходимости, с учетом потребности в освобождении участков под  новое жилищное строительство.

3.7.1. Расчет объёмов нового жилищного строительства

Удельный вес частного жилья граждан в структуре жилищного фонда сохранится на высоком уровне, проектом предполагается ввод 90% нового жилого фонда за счет индивидуальной (усадебной) жилой застройки и 10% за счет государственного и муниципального финансирования. Потребность в территориях для нового строительства, исходя из структуры нового строительства и принятой максимальной планируемой численности населения 1900 жителей, отсутствует. Новое строительство будет вестись с учетом потребности на пустующих высвобождаемых участках по мере ликвидации ликвидация ветхого жилого фонда. Структура, общий размер территории и расположение жилых зон населенных пунктов Воробейнского сельского поселения, до конца расчетного срока изменений не претерпит.

4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение комфортных условий проживания населения Воробейнского сельского поселения;

улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  сельского поселения;

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Сроки реализации настоящей Программы 2014 - 2031 годы.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

# 5.  Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры

# 5.1. Водоснабжение

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения в Воробейнском  сельском поселении, предусмотренные в рамках настоящей Программы, направлены на решение следующих задач:

повышение качества и надежности предоставляемых услуг водоснабжения;

повышение эффективности работы сооружений водоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит:

обеспечить перспективу развития жилой застройки и строительства промышленных объектов;

обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения;

снизить уровень износа элементов системы водоснабжения;

снизить экологический риск;

повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

На расчетный срок проектом предусматривается обеспечение централизованной системой водоснабжения всех перспективных населенных пунктов Воробейнского сельского поселения.

Для определения потребности населения в воде на первую очередь (2016 год) и на расчетный срок (2031 год) необходимо провести расчеты расхода воды. Нормы водопотребления для населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Удельное водопотребление по населению составит 160 и 180 л/сутки на одного человека на I очередь строительства и расчетный срок соответственно.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зелёных насаждений, усовершенствованных покрытий проездов принимается равным 60 и 70 л/сутки на одного жителя на I очередь и расчетный срок, соответственно. Продолжительность поливочного сезона составляет 142 дня.

Таблица 5.1. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный |
| Воробейнское сельское поселение | 1995 | 438,9 | 1875 | 468,8 |
| село Воробейня | 252 | 55,4 | 240 | 60,0 |
| деревня Бобыничи | 87 | 19,1 | 80 | 20,0 |
| деревня Болотихово | 21 | 4,6 | 20 | 5,0 |
| деревня Буда | 262 | 57,6 | 250 | 62,5 |
| посёлок Гигант | 20 | 4,4 | 20 | 5,0 |
| посёлок Добропушкинский | 11 | 2,4 | 10 | 2,5 |
| село Ишово | 21 | 4,6 | 20 | 5,0 |
| деревня Косачи | 48 | 10,6 | 40 | 10,0 |
| деревня Садовичи | 12 | 2,6 | 10 | 2,5 |
| деревня Санники | 17 | 3,7 | 15 | 3,8 |
| деревня Колодня | 352 | 77,4 | 330 | 82,5 |
| деревня Горицы | 36 | 7,9 | 35 | 8,8 |
| деревня Ожеги | 44 | 9,7 | 40 | 10,0 |
| село Синьково | 54 | 11,9 | 50 | 12,5 |
| село Кульнево | 159 | 35,0 | 150 | 37,5 |
| деревня Гнезделичи | 10 | 2,2 | 10 | 2,5 |
| деревня Зикеево | 11 | 2,4 | 10 | 2,5 |
| посёлок Новосоветский | 73 | 16,1 | 70 | 17,5 |
| село Рубча | 89 | 19,6 | 80 | 20,0 |
| деревня Соколья Слобода | 16 | 3,5 | 15 | 3,8 |
| село Норино | 198 | 43,6 | 190 | 47,5 |
| село Анохово | 45 | 9,9 | 40 | 10,0 |
| село Клинок | 34 | 7,5 | 30 | 7,5 |
| деревня Мехово | 87 | 19,1 | 80 | 20,0 |
| деревня Харабочи | 22 | 4,8 | 20 | 5,0 |

Общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

- 0,44  тыс. м3/сут – I очередь строительства

- 0,47 тыс. м3/сут – расчетный срок

Расход воды на производственные нужды принимается 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84, п.2.10, прим. 4), что составляет:

- 0,09 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,09 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Итого:

- 0,53 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,56 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Для перспективного обеспечения сельского поселения качественной питьевой водой в необходимых количествах необходимо развитие систем водоснабжения в населенных пунктах сельских поселений, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Для сельского поселения рекомендуется разработать проект системы водоснабжения населенных пунктов с проведением гидравлического расчета водопроводных сетей.

Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет выглядеть:

Для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные открытые водоемы.

Для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- открытые пожарные гидранты.

Вода забирается из источника погружными насосами и подается на станцию водоподготовки. После очистки вода поступает в сборный резервуар (или на станцию водоподготовки, при ее наличии), из которого забирается насосами, установленными на станции второго подъема, и по водоводам подается в сеть труб, разводящим воду к местам потребления. Водонапорная башня (или резервуар) может быть расположена как в начале водопроводной сети, так и в конце. Расположение водонапорной башни и схема расположения сооружений уточняется при разработке проекта водозаборных сооружений населенных пунктов.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам. На водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности по защите водоносных горизонтов и водозаборных сооружений предусмотреть зоны санитарной охраны на проектируемых и существующих водозаборных узлах. Граница первого пояса предусмотрена на расстоянии не менее 30 м.

Для повышения эффективности работы систем водоснабжения населенных пунктов Воробейнского сельского поселения необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- строительство водонапорных скважин в с. Воробейня, д. Бобыничи, д. Косачи;

- реконструкция артезианских скважин в с. Синьково;

- строительство и реконструкция водонапорных башен в с. Воробейня, д. Бобыничи, д. Косачи, с. Синьково, с. Анохово;

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция всех водонапорных башен сельского поселения;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- реконструкция водопроводных сетей, перекладка изношенных водопроводных сетей: 2 км в с. Воробейня, 4,3 км в д. Бобыничи, 2 км д. Буда, 1,2 км в  д. Косачи, 0,5 км в с. Синьково, 1,5 км в с. Кульнево, 2,2 км в с. Норино, 3,3 км в 2 км в с. Анохово;

- строительство новых водопроводных сетей в перспективных населенных пунктах с подключением к существующим водоводам;

- восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцовывание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения в сельских поселениях;

- при строительстве децентрализованных систем водоснабжения следует применять трубчатые колодцы;

- тампонаж неиспользуемых существующих скважин;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях сельского поселения – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- приобретение специализированной техники для ремонта водопроводных сетей и инженерного оборудования;

- реализация программы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    предусматривать:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

# 5.2. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  Прогнозный расход стоков по сельскому поселению составит:

- 0,12 тыс.м3/сут.  на первую очередь;

- 0,13 тыс.м3/сут.  на расчетный срок.

На последующих стадиях проектирования должны быть уточнены расчетные нормы водоотведения с учетом перспективного развития населенных пунктов сельского поселения, разработаны схемы организации систем водоотведения, приняты типовые конструкции очистных сооружений.

Проектная схема канализации

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах Воробейнского сельского поселения необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. Учитывая небольшую численность населения в с. Воробейня, д. Буда, д.Колодня. с.Норино, с.Кульнево целесообразно применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления в данных населенных пунктах.  В остальных населенных пунктах поселения (неперспективных) строительство систем водоотведения до конца расчетного срока проектом не предусматривается.

# 5.3. Электроснабжение

# Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки предприятий), коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании СП 42.13330.2011, и составят на  I очередь строительства 950 кВтч/чел в год и на расчетный срок 1050 кВтч/чел в год.

Таблица 5.3. Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт. ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Принятые удельные нормы обеспечивают:

- электроосвещение по научнообоснованным нормам освещенности;

- возможность использования широкого набора электробытовых приборов;

- применение электротермического оборудования для приготовления пищи на предприятиях общественного питания, в детских и учебных учреждениях;

- достаточное водоснабжение, канализацию и централизованное теплоснабжение лечебных и общественных зданий.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды.

Нормы не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, рекламу, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (за исключением застройки повышенной комфортности и коттеджной).

Ориентировочная электрическая нагрузка по Воробейнскому сельскому поселению на жилищно-коммунальный сектор на первую очередь составит 0,86 МВт, на расчетный срок – 0,81 МВт. Электропотребление соответственно составит – 1,9 млн. кВт ч и 1,97 млн. кВт ч.

Снижение электрических нагрузок обусловлено прогнозируемым уменьшением численности населения. Численность населения в расчете принята по базовому варианту.

Покрытие электрических нагрузок будет осуществляться от существующей подстанции ПС Норинская 35/10 с двумя трансформаторами ТМ-4000. На подстанции имеются резервы для подключения новых потребителей.

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Воробейнского сельского поселения будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей;

На первую очередь и расчетный период проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- на первую очередь проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения, в  первую очередь с. Воробейня;

- модернизация  электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета энергоресурсов, энергосберегающих светильников уличного освещения).

Все реконструкции сетей электроснабжения и строительство новых энергетических объектов для подключения вновь проектируемых объектов должны вестись с учетом долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Брянской области»  (2011-2015 годы) и муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы в МО «Жирятинский район».

5.4.	Газоснабжение

Согласно СП 42-101-2003  удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 250 нм3/год.

Расход природного газа на жилищно-коммунальные нужды сельского поселения составляет:

- На первую очередь – 0,44 млн. м³;

- На расчетный срок – 0,41 млн. м³.

В сельском поселении предусматривается дальнейшее  развитие системы газоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих сетей газопровода, перевод потребителей сжиженного газа на природный.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения сельских поселений и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство внутрипоселковых газопроводных сетей в с. Анохово – 2,0 км и с. Воробейня – 0,7 км;

- реализация  подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы);

- установка узлов коммерческого учета расхода газа в котельных;

установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной застройки

5.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение Воробейнского сельского поселения предлагается осуществлять от децентрализованных источников. Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки предусматривается от индивидуальных генераторов на газообразном топливе. Применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе даст значительную экономию топлива – до 50%.

На перспективу для обеспечения потребностей в теплоснабжении социально-культурных объектов возможно размещение проектируемых блок- модульных котельных, работающих на газовом топливе. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченное изделие, оснащены всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Кроме того, это дает возможность использовать такие котельные для оперативного обеспечения теплоснабжения в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона.

Основными задачами развития теплоснабжения Воробейнского сельского поселения будут являться:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

5.6 Мероприятия направленные на улучшение экологической ситуации

- совершенствование технологического оборудования котельных;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон.

- строительство канализационных сетей и автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в с,Воробейня, с. Норино, д.Колодня; с.Кульнево, д.Буда.

- мониторинг качества питьевой воды и соответствия источников водоснабжения санитарно-техническим нормам во всех населенных пунктах;

- замена устаревшего и изношенного оборудования и водопроводов, а также восстановление должного санитарно-технического состояния источников нецентрализованного водоснабжения (ремонт, чистка и дезинфекция общественных колодцев);

- организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02).

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлённых участков с последующей рекультивацией земель;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора (или бункеров-накопителей) и организация своевременного вывоза бытового мусора во всех населенных пунктах;

- осуществление сбора опасных отходов от населения (в первую очередь ртутьсодержащих), а также организация их транспортировки и обезвреживания;

- заключение договоров на вывоз, утилизацию, обезвреживание  и захоронение твердых бытовых  отходов с организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами.