МОРАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 13.12.13 г.  № 2-186

с. Морачево

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Морачевского сельского поселения на 2014-2031 годы

С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной среды, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании протеста прокурора Жирятинского района

Морачевский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Морачевского  сельского поселения на 2014-2031 годах (далее - Программа).

- Поручить Морачевской сельской администрации  до 1 марта года,

следующего за отчетным, представлять Морачевскому сельскому Совету народных депутатов информацию о ходе реализации указанной Программы.

3. Решение Морачевского сельского Совета  № 2-144 от 02.07.2012года признать утраченным силу.

Глава сельского поселения                                                В.С. Чепиков

|  | Утверждена решением Морачевского сельского Совета народных депутатов от 13.12. 2013 года № 2-____ |
| --- | --- |

# Программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Морачевского  сельского поселения на 2014 - 2031 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морачевского сельского поселения на 2014 - 2031 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы: от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | Морачевская сельская администрация |
| Основные разработчики Программы | Морачевская сельская администрация |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения Морачевского сельского поселения. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность Морачевского сельского поселения. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения. |
| Основные мероприятия Программы | Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2031 годы |
| Механизм реализации Программы | Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Морачевской сельской администрацией на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обновление инженерной инфраструктуры Морачевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие теплоснабжения: повышение надежности и качества горячего водоснабжения и теплоснабжения; обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов развитие водоснабжения и водоотведения: повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; снижение уровня потерь питьевой воды; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Развитие систем канализации: |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. |
| Организация контроля |  |

# 2. Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от               6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Морачевского сельского поселения.

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

# 3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры Морачевского  сельского поселения

# 3.1. Водоснабжение

В Морачевском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населенных пунктов Морачево, Высокое, Княвичи, а также потребности предприятий, функционирующих на территории данных  населенных пунктов.   В д. Издежичи, Светлый Луч, Столбы, Лашунь, Мордасово основным источником водоснабжения являются колодцы.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Морачевского сельского  поселения являются подземные воды. В сельском поселении насчитывается 7 артезианских скважин с общим дебетом 34 м3/ч. Сведения о водозаборных узлах представлены в Таблице 2.8.1.2. Основным поставщиком воды в Морачевском сельском поселении   является  МУП  «Жирятинское ЖКУ»

Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет  59,4%.

Таблица 3.1.1. Сводная информация об обеспеченности населения централизованным водоснабжением

| Наименование населенных пунктов | наличие источников ( скважин) их дебет | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | протяженность водопроводных сетей | количество населения | износ водопроводных сетей | потребность в строительстве новых водопроводных сетей |
|  |  |  | обеспеченного центральным водоснабжением | необеспеченного центральным водоснабжением |  |  |
| Морачевское сельское поселение | 6 | 11,2 | 557 | 380 | - | 4,2 |
| с. Морачево | 3/8,5 | 4 | 156 | 117 | 70 | - |
| д. Издержичи | - | - | 5 | - | - | - |
| п. Светлый Луч | - | - | 1 | - | - | - |
| д. Столбы | - | - | 5 | - | - | - |
| с. Высокое | 2/10,7 | 2,2 | 196 | 128 | 100 | 1,2 |
| д. Лашунь | - | - | 8 | - | - | - |
| д. Мордасово | - | - | 5 | - | - | - |
| с. Княвичи | 1/9,8 | 5 | 179 | 135 | 100 | 3 |
| д. Тарасово | - | - | 2 | - | - | - |

Таблица 3.1.2. Основные характеристики существующих водозаборных узлов Морачевского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Год окончания строител. | Кол-во и емкость резервуаров | ОБОРУДОВАНИЕ | Глубина скважины, м | Ведомственная принадлежность | Примечания (наличие зоны сан. охраны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка насоса | произво-дитель-ность м3/ч | напор, м | мощность в кВт | Число оборотов в мин | кол-во шт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Башня водонапорная с. Княвичи | 1963 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 54 | Морачевская сельская администрация | нет |
| 2 | Башня водонапорная с. Морачево ул. Новая | 1977 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 75 |  | зсо |
| 3 | Башня водонапорная с. Морачево, ул. Молодежная | 1975 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 73 |  | нет |
| 4 | Башня водонапорная с. Высокое ул. Молодёжная | 1969 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 64 |  | нет |
| 5 | Башня водонапорная с. Высокое, ул. Центральная | 1984 | 1 | ЭЦВ 61080 | 10 | 80 | 6,3 | 3000 | 1 | 64 |  | нет |

Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы.  Часть населения, около 40,6%, пользуется водой для хозяйственно-питьевых нужд из  колодцев, родников и других водоисточников.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети Морачевского сельского поселения – 11,2 км.

Качество питьевой воды

Одним из важнейших критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Состояние качества питьевой воды в Морачевском сельском поселении оценивается как удовлетворительное. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Во избежание загрязнения водоносных горизонтов и как следствие снижения качества питьевой воды необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

# 3.2. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории.   Основными направлениями развития инженерной инфраструктуры являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, энергосбережение, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение Морачевского сельского  поселения осуществляется через  насосные станции по водопроводным сетям общая протяженность которых составляет 11200 метров.

Непосредственно водоснабжение потребителей осуществляется через повысительные насосные станции (ПНС) установленные в населенных пунктах:

| Населённый пункт | ПНС 1 подъема, шт. | ПНС 2 и 3 подъема |
| --- | --- | --- |
| Морачево | 3 |  |
| Высокое | 3 |  |
| Княвичи | 1 |  |

# 3.3. Водоотведение

Системы водоотведения на территории Морачевского сельского поселения  отсутствуют. Удаление сточных вод в населенных пунктах поселения происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места сброса бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем. На территории сельского поселения  также отсутствует ливневая канализация.

Отсутствие централизованной системы канализирования и очистных сооружений  на территории сельского поселения приводит к ухудшению экологической обстановки. Эксплуатация выгребов ведет к загрязнению почвы и грунтовых вод азотными соединениями, микроорганизмами. Возможным решением проблемы может быть строительство очистных сооружений в перспективных населенных пунктах и применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления в небольших населенных.

# 3.4. Теплоснабжение

Главной задачей теплоснабжающих организаций Морачевского сельского поселения  является обеспечение производства качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов сельского поселения осуществляется 3 котельными. Все котельные в качестве  топлива используют природный газ.

Частный сектор отапливается печами, и индивидуальными газовыми   котлами.

Обеспеченность населения Морачевского сельского поселения центральным отоплением составляет 69,7%.

Усадебная  застройка населенных пунктов сельского поселения имеют индивидуальные источники тепла.

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 300 м. Изношенных тепловых сетей нуждающихся в замене на территории поселения нет.

На территории всего Жирятинского района реализуется подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы), целью которой является улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов.

Реализация программы газификации Брянской области позволит увеличить число населенных пунктов, обеспеченных природным газом и будет способствовать переводу населения на индивидуальное газовое отопление. Кроме этого, возрастает возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы в сельской местности.

# 3.5. Электроснабжение

Морачевское сельское поселение снабжается электроэнергией от Брянской энергосистемы. Брянская энергосистема является дефицитной. На территории сельского поселения базируется подстанция ПС «Морачевская» 35/10, трансформаторной мощностью 1,6 МВА.

ПС «Морачевская» 35/10 связана одноцепной ВЛ-35 кВ с ПС «Жирятинская» 35/10.

Собственных генерирующих мощностей в сельском поселении нет. Снабжение электричеством Морачевского сельского поселения осуществляет ОАО «Брянскэнерго».

3.5.1. Характеристики источников электроснабжения Морачевского сельского поселения

| № п/п | Наименование и номер электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансформато-ра | Коли-чество транс-форма торов | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ Морачево | 35/10 | 30 | TM-1600 | 1 | 1,6 |
| 2 | КТП №1 ф. «Комплекс» от РП «Княвичи» | 10/0,4 | 10 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 3 | КТП №3 ф. «Княвичи» от РП «Княвичи» | 10/0,4 | 50 | TM-100 | 1 | 0,1 |
| 4 | КТП №8 ф.1007 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 30 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 5 | КТП №4ф. «Княвичи» от РП «Княвичи» | 10/0,4 | 80 | TM-250 | 1 | 0,250 |
| 6 | КТП №27 ф.1001 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 50 | ОМ-10/10-0,23 | 1 | 0,010 |
| 7 | КТП №20 ф.1001 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 40 | ОМ-10/10-0,23 | 1 | 0,010 |
| 8 | ТП 091 | 10/0,4 | 80 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 9 | КТП №26ф.Ю03 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 80 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 10 | КТП №21 ф. 1003 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 60 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 11 | КТП №29 ф.ЮОЗ ПС «Морачево» | 10/0,4 | 55 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 12 | КТП №109 ф.ЮОЗ ПС «Морачево» | 10/0,4 | 15 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 13 | КТП №28 ф.1004 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-40 | 1 | 0,040 |
| 14 | КТП №110 ф.1004 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 5 | ТМ-60 | 1 | 0,060 |
| 15 | КТП №113 ф.1004 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 15 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |
| 16 | КТП №12 ф.1005 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 70 | ТМ-100 | 1 | 0,100 |
| 17 | КТП №30 ф.1005 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 60 | ТМ-160 | 1 | 0,160 |
| 18 | КТП №32 ф.1005 ПС «Морачево» | 10/0,4 | 30 | ТМ-63 | 1 | 0,063 |

Общее состояние КТП оценивается как удовлетворительное. Загрузка подстанций различна и составляет от 5 до 80%.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности сельского поселения в обеспечении электроэнергией. Однако, актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного производства и строительство жилья.

# 3.6. Газоснабжение

Газоснабжение Морачевского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжение природным газом осуществляется от ГРС Цветники. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Природным газом обеспечены 3 населенных пунктов,   уровень газификации по сельскому поселению составляет 41,6%. Негазифицированные и необеспеченные централизованным газоснабжением населённые пункты снабжаются сжиженным газом.

В сельском поселении насчитывается 6 негазифицированных населенных пунктов. Неохваченными природным газом остались неперспективные населенные пункты с очень малой численностью жителей, такие как д. Издержичи, п. Светлый Луч, д. Столбы, д. Лашунь, д. Мордасово и д. Березовичи.

Таблица 3.6.1. Сведения о количестве газифицированных квартир в разрезе населенных пунктов Морачевского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Количество квартир | Количество газифицированных квартир, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природный | Баллонный | Емкостной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Морачево | 262 | 107 | 33 | 67 | 0 |
| д. Издержичи | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| п. Светлый Луч | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| д. Столбы | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| с. Высокое | 316 | 116 | 56 | 55 | 0 |
| д. Лашунь | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| д. Мордасово | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| с. Княвичи | 321 | 109 | 43 | 63 | 0 |
| д. Березовичи | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| д. Тарасово | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |

Протяженность газовых сетей в сельском поселении составляет 46 км. Все газовые сети находятся в работоспособном состоянии, сетей отработавших свой срок службы и нуждающихся в замене на территории сельского поселения нет.

Дальнейшему росту газификации поселения будет способствовать реализация подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы).

3.7. Новое жилищное строительство

Существующие темпы жилищного строительства не покрывают полностью потребности населения в жилье, не позволяют эффективно решать проблему ветхого жилищного фонда и своевременного обеспечения жильем очередников. На сегодняшний день существует потребность в увеличении темпов нового жилищного строительства, обусловленная повышением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации новым жилищным фондом убыли, вызванной физическим износом и ликвидацией ветхого жилого фонда.

Также, современные условия, должны учитывать индивидуальные требования граждан к степени комфортности жилья и их финансовые возможности.

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства в настоящем проекте исходит из того, что уровень благосостояния граждан будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Объем нового жилищного строительства определен в соответствии с оптимистическим сценарием развития демографической ситуации и повышением нормы жилищной обеспеченности до 29,1 м2  общей площади на одного человека до конца расчетного срока. Ликвидация ветхого жилого фонда будет проходить по мере необходимости, с учетом потребности в освобождении участков под  новое жилищное строительство.

3.7.1. Расчет объёмов нового жилищного строительства

Согласно «Концепции территориальной организации Брянской области» разработанной НПИ «ЭНКО», в качестве оптимальных декларированы довольно высокие стандарты жилищной обеспеченности, средняя жилищная обеспеченность населения Брянской области в целом и Жирятинского района в том числе должна возрасти с 24,5 м2 общей площади на 1 человека в 2008 г.,  до 27,0 м2 общей площади к 2015 году, и 30 м2 общей площади к 2030 году для городской, и 40 м2 общей площади для сельской местности. С высокой степенью уверенности, при сложившихся и прогнозируемых темпах экономического развития, а также существующей и прогнозируемой динамике изменения численности населения, достижение данного уровня жилищной обеспеченности для сельской местности в Жирятинском районе в целом и Морачевского сельского поселения в частности характеризуется, как маловероятное.

В соответствии с Приложением 4 к областной целевой программе «Жилище» на 2007-2010 годы утвержденной постановлением администрации Брянской области №882 от 29 декабря 2006 г. обеспеченность населения жильем в 2010 г. должна находится на уровне 23,1 м2 общей площади. На основании значения целевых индикаторов областной целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы фактическая  обеспеченность населения Брянской области жилыми помещениями в 2005 году в расчёте на 1 человека составляла 21,6 м2  общей площади.

Средний показатель прироста площади жилищного фонда за один год в расчёте на 1 человека составляет (23,1-21,6)/5=0,3 м2. Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит на расчётный срок (до 2031 года) 23,1+0,3 х 20=29,1 м2  площади на одного человека. Целесообразнее принять, как наиболее достижимый, этот уровень жилищной обеспеченности населения общей площадью к 2031 году для Жирятинского муниципального района в целом и Морачевского сельского поселения в частности.

Согласно оптимистическому сценарию к 2031 году расчетная численность населения составит 720-740 человек, при этом нормативная жилищная обеспеченность в расчёте на 1 человека должна составить не менее 29,1 м2. Следовательно, до конца расчетного срока (2031 год) общая площадь жилого фонда должна составить не менее:

29,1 х 730 = 21243,0 м2.

Также, до конца расчетного срока прогнозируется убыль части жилого фонда вследствие физического износа, для ее компенсации потребуется новое строительство общей площадью 2,2-2,4 тыс. м2. Таким образом, для достижения проектных норм обеспеченности, до конца расчетного срока с целью улучшения жилищных условий и компенсации убыли жилья вследствие физического износа, Генеральным планом предусматривается ввод нового жилищного фонда в объеме:

21240  + 2300 – 22 600 = 940 м2.

Среднегодовые темпы строительства в период 2011-2031 гг. должны составлять  45-50 м2.

Удельный вес частного жилья граждан в структуре жилищного фонда сохранится на высоком уровне, проектом предполагается ввод 90% нового жилого фонда за счет индивидуальной (усадебной) жилой застройки и 10% за счет государственного и муниципального финансирования. Укрупненный расчет объемов жилищного фонда Морачевского сельского поселения с учетом сохранения доминирующей роли индивидуальной (усадебной) жилой застройки, темпов износа и вывода ветхого и аварийного жилищного фонда, в рамках оптимистического сценария развития демографической ситуации  представлен в  Таблице 2.5.3.2.

3.7.2.  Расчет объемов жилищного фонда Морачевского сельского поселения до конца рассматриваемого периода (2031 г.)

|  | Общая площадь жилого фонда, м² | Население, чел. | Средняя жилищная обеспечен-ность | Убыль жилого фонда, м² | Новое строительство, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2011 г. | 22 600 | 850 | 27,4 | - | - |
| До конца расчетного срока (2031 г.) | 21 240 | 730 | 29,1 | 2200-2400 | 900-1000 |

# 4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение комфортных условий проживания населения Морачевского сельского поселения;

улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  сельского поселения;

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Сроки реализации настоящей Программы 2014 - 2031 годы.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

# 5.  Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

# 5.1. Водоснабжение

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения в Морачевском  сельском поселении, предусмотренные в рамках настоящей Программы, направлены на решение следующих задач:

повышение качества и надежности предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности работы сооружений водоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит:

обеспечить перспективу развития жилой застройки и строительства промышленных объектов;

обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения и водоотведения;

снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;

снизить экологический риск;

повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

На расчетный срок проектом предлагается развитие централизованной системы водоснабжения в с. Морачево, с. Высокое, с. Княвичи.

Нормы водопотребления для населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Удельное водопотребление по населению составит 160 и 180 л/сутки на одного человека на I очередь строительства (2016 год.) и расчетный срок (2031 год) соответственно.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зелёных насаждений, усовершенствованных покрытий проездов принимается равным 60 и 70 л/сутки на одного жителя на I очередь и расчетный срок, соответственно. Продолжительность поливочного сезона составляет 142 дня.

5.1.1. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Название населенного пункта | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный | Население, чел. | Расходы воды, м3/сут. среднесуточный |
| Морачевское сельское поселение | 786 | 172,9 | 740 | 185,0 |
| село Морачево | 235 | 51,7 | 220 | 55,0 |
| село Высокое | 247 | 54,3 | 230 | 57,5 |
| село Княвичи | 278 | 61,2 | 260 | 65,0 |

Общее потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

- 0,17  тыс. м3/сут – I очередь строительства

- 0,19 тыс. м3/сут – расчетный срок

Расход воды на производственные нужды принимается 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84, п.2.10, прим. 4), что составляет:

- 0,03 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,04 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Итого:

- 0,20 тыс. м3/сут – I очередь строительства;

- 0,23 тыс. м3/сут – расчетный срок.

Схемы водоснабжения

Для перспективного обеспечения сельского поселения качественной питьевой водой в необходимых количествах необходимо развитие систем водоснабжения в населенных пунктах сельских поселений, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Схема систем водоснабжения ориентировочно будет иметь следующий состав сооружений:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные открытые водоемы.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам. На водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности по защите водоносных горизонтов и водозаборных сооружений предусмотреть зоны санитарной охраны на проектируемых и существующих водозаборных узлах. Граница первого пояса предусмотрена на расстоянии не менее 30 м.

Для повышения эффективности работы систем водоснабжения  населенных пунктов Морачевского сельского поселения необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- строительство водонапорных скважин в с. Высокое, с. Княвичи;

- строительство и реконструкция водонапорных башен в с. Высокое, с. Княвичи;

- установка автоматических станций управления артезианскими скважинами в с. Морачево, с. Высокое, с. Княвичи;

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция всех водонапорных башен сельского поселения;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- реконструкция водопроводных сетей, перекладка изношенных водопроводных сетей: 4,2 км в с. Высокое, 3,2 км в с. Княвичи, 3,5 км в с. Морачево;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка  счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях сельского поселения – дошкольных учреждениях, школах;

- реализация программы «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009 – 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009-2015 годы);

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    предусматривать:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

# 5.2. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  Прогнозный расход стоков по сельскому поселению составит:

- 0,12 тыс.м3/сут.  на первую очередь;

- 0,13 тыс.м3/сут.  на расчетный срок.

На последующих стадиях проектирования должны быть уточнены расчетные нормы водоотведения с учетом перспективного развития населенных пунктов сельского поселения, разработаны схемы организации систем водоотведения, приняты типовые конструкции очистных сооружений.

Проектная схема канализации

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах Морачевского сельского поселения необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. Учитывая небольшую численность населения в с. Морачево, с. Высокое, с. Княвичи, целесообразно применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков заводского изготовления в данных населенных пунктах.  В остальных населенных пунктах поселения (неперспективных) строительство систем водоотведения до конца расчетного срока проектом не предусматривается.

# 5.3. Электроснабжение

Электроснабжение Морачевского сельского поселения будет осуществляется через  одну подстанцию ПС Морачевская 35/10, трансформаторной мощностью 1,6 МВА, расположенную в населенном пункте Морачево и  распределительный пункт в   с. Княвичи.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки предприятий), коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании СП 42.13330.2011, и составят на  I очередь строительства 950 кВтч/чел в год и на расчетный срок 1050 кВтч/чел в год.

5.3.1. Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт. ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Принятые удельные нормы обеспечивают:

- электроосвещение по научнообоснованным нормам освещенности;

- возможность использования широкого набора электробытовых приборов;

- применение электротермического оборудования для приготовления пищи на предприятиях общественного питания, в детских и учебных учреждениях;

- достаточное водоснабжение, канализацию и централизованное теплоснабжение лечебных и общественных зданий.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды.

5.3.2. Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей сельского поселения

| Наименование муниципального образования | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе-ление, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, МВт | Насе-ление, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, МВт |
| Морачевское сельское поселение | 786 | 0,75 | 0,34 | 740 | 0,78 | 0,32 |
| село Морачево | 235 | 0,22 | 0,10 | 220 | 0,23 | 0,09 |
| село Высокое | 247 | 0,23 | 0,11 | 230 | 0,24 | 0,10 |
| село Княвичи | 278 | 0,26 | 0,12 | 260 | 0,27 | 0,11 |

Ориентировочная электрическая нагрузка по сельскому поселению на жилищно-коммунальный сектор на первую очередь составит 0,34 МВт, на расчетный срок – 0,32 МВт. Электропотребление соответственно составит –  0,75 млн. кВт ч и 0,78 млн. кВт ч.

Снижение электрических нагрузок обусловлено прогнозируемым уменьшением численности населения. Численность населения в расчете принята по базовому варианту.

Покрытие электрических нагрузок будет осуществляться от существующей подстанции ПС Морачевская 35/10 с одним трансформатором ТМ-1600. Подстанция загружена на 30% и имеются резервы для новых потребителей.

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Морачевского сельского поселения будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей.

Все реконструкции сетей электроснабжения и строительство новых энергетических объектов для подключения вновь проектируемых объектов должны вестись с учетом долгосрочной целевой программы «Энергосбережение Брянской области»  (2011-2015 годы) и муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы в МО «Жирятинский район».

# 5.4. Газоснабжение

Согласно СП 42-101-2003 удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 250 нм3/год.

- на первую очередь – 0,17 млн. м³;

- на расчетный срок – 0,16 млн. м³.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения сельского поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство 0,8 км сетей в с. Морачево;

- дальнейшее развитие внутрипоселкового газопровода в перспективных населенных пунктах;

- реализация  подпрограммы «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы);

- установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной застройки.

5.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение Морачевского сельского поселения предлагается осуществлять от децентрализованных источников. Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки предусматривается от индивидуальных генераторов на газообразном топливе. Применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе даст значительную экономию топлива – до 50%.

На перспективу для обеспечения потребностей в теплоснабжении социально-культурных объектов возможно размещение проектируемых блок-модульных котельных, работающих на газовом топливе. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченное изделие, оснащены всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Кроме того, это дает возможность использовать такие котельные для оперативного обеспечения теплоснабжения в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона.

Основными задачами развития теплоснабжения Морачевского сельского поселения будут являться:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

5.6.  Мероприятия направленные на улучшение экологической ситуации

- совершенствование технологического оборудования котельных;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон.

- строительство канализационных сетей и автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в с. Морачево, с. Высокое, с. Княвичи;

- мониторинг качества питьевой воды и соответствия источников водоснабжения санитарно-техническим нормам во всех населенных пунктах;

- замена устаревшего и изношенного оборудования и водопроводов, а также восстановление должного санитарно-технического состояния источников нецентрализованного водоснабжения (ремонт, чистка и дезинфекция общественных колодцев);

- организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02).

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлённых участков с последующей рекультивацией земель;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора (или бункеров-накопителей) и организация своевременного вывоза бытового мусора во всех населенных пунктах;

- осуществление сбора опасных отходов от населения (в первую очередь ртутьсодержащих), а также организация их транспортировки и обезвреживания;

- заключение договоров на вывоз, утилизацию, обезвреживание  и захоронение твердых бытовых  отходов с организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами.

# Footnotes

Источник: Администрация Жирятинского района

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Источник: Администрация сельского поселения

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Детализированный прогноз демографической ситуации представлен в разделе Население и трудовые ресурсы

Источник: Свод правил СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)